ICS号

中国标准文献分类号

CSF

团    体    标    准

T/CSF ×××—××××

压榨榛子油

Pressed hazel-nut oil

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国林学会提出并归口。

本标准起草单位：山东三羊榛缘生物科技有限公司、山东华山农林科技有限公司、中国农业大学、中国林业科学研究院林业研究所、中国经济林协会榛子分会、山东省经济林协会榛子分会、诸城森森园林农贸科技有限公司、诸城市共好榛子种植专业合作社、诸城市大果榛子研究所、诸城市榛子产业协会。

本标准主要起草人：魏玉明、魏本欣、高彦祥、王贵禧、程相义。

压榨榛子油

1  范围

本标准规定了榛子成品油和原油的术语定义,质量要求,检验方法,检验规则,标签、标识、包装、贮存、运输和销售。

本标准适用于以榛坚果(仁)为原料，经压榨工艺制取的商品榛子油。

2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB 5009.236  食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定

GB 5009.229食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 15688  动植物油脂  不溶性杂质含量的测定

GB/T 17374  食用植物油销售包装

GB/T 191    包装储运图示标志

GB/T 22460  动植物油脂 罗维朋色泽的测定

GB/T 5009.37  食用植物油卫生标准的分析方法

GB/T 5525  植物油脂透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 553l  粮油检验植物油脂  加热试验

GB/T 6388  运输包装收发货标志

JJF 1070   定量包装商品净含量计量检验规则

LY/T 1650  榛子坚果、平榛、平欧杂种榛

LY/T 3011  榛子仁质量等级

国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号  《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令(2009)第123号  《食品标识管理规定》

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 榛子油  hazelnut oil

采用榛坚果（仁）为原料制取的油脂。

3.2 压榨榛子油  press extracted hazelnut oil

以榛坚果（仁）为原料，经过挑选、炒制、压榨、过滤、灌装等工艺制取的油脂。

4质量要求

4.1 原料要求

榛子坚果应符合LY/T1650,榛子仁应符合LY/T 3011的规定。

4.2 特征指标

榛子油特征指标见表1。

表1  榛子油特征指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| C16：0棕榈酸，% | 2.5-5.0 |
| C16：1棕榈油酸，% | 0.1-0.5 |
| C17：0十七碳一烯酸，% | ND-0.1 |
| C18：0硬脂酸，% | 1.0-3.0 |
| C18：1油酸，% | 71.0-76.0 |
| C18：2亚油酸，% | 21-25.0 |
| C18：3α-亚麻酸，% | 0.2-0.5 |
| C20：0花生酸，% | ND-0.1 |
| C20：1花生一烯酸，% | 0.2-0.3 |

4.3感官指标

压榨榛子油感官指标应符合表2。

表2  榛子油感官指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色泽(罗维朋比色槽 25.4mm) ≤ | 黄 30 红 4 |
| 透 明 度（20°） | 澄清、透明 |
| 气味、滋味 | 具有榛子油固有的气味、滋味，无异味 |

4.4理化指标

压榨榛子油理化指标应符合表3。

表3  压榨榛子油理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分及挥发物（%） | ≤0.04 |
| 不溶性杂质（%） | ≤0.05 |
| 加热试验(160℃-180℃) | 允许微量析出物，油色允许变深，不得变黑 |
| 酸价（KOH）/（mg/g） | ≤1.0 |
| 过氧化值/（g/100g) | ≤7.5 |
| 加热试验(280℃) | 允许微量析出，允许变深，不得变黑。 |

4.5

净含量及允许误差

应符合国家《定量包装商品记量监督管理办法》的规定，按JJF1070进行检验。

4.6食品安全

按GB2716和国家有关标准、规定执行。

5 检验方法

5.1色泽：按GB/T 22460执行。

5.2透明度、气味、滋味检验：按GB/T 5525执行。

5.3水分及挥发物检验：按GB/T 5009.236执行。

5.4不溶性杂质检验：按GB/T 15688执行。

5.5加热试验：按GB/T 5531执行。

5.6酸价：按GB 5009.229执行。

5.7过氧化值：按GB 5009.227执行。

6  检验规则

6.1 组批

同原料、同工艺、同设备、同批次加工的产品为一批。

6.2 抽样

所抽样品须为同一批次保质期内的产品，抽样基数不得少于200个最小包装，随机抽取20个最小包装，样品总量不少于2kg，样品分成2份，1份检验，1份备查。

6.3检验

检验分出厂检验和型式检验。

6.3.1 出厂检验

6.3.1.1 检验项目

包括感官要求、水分及挥发物、不溶性杂质、酸价、过氧化值、净含量等。

6.3.1.2 产品出厂

每批产品须经厂质量检验部门检验合格并签发质量合格证方可出厂。

6.3.2 型式检验

6.3.2.1  正常生产时每半年进行一次，有下列情况之一时必须进行：

—— 新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；

—— 正式生产后，如材料、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；

—— 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

—— 市场监督检验机构提出进行型式检验要求时。

6.3.3每一生产批次产品需留样备查验。

6.4 判定规则

6.4.1 检验项目全部符合本标准的规定，判该批次产品为合格产品。

6.4.2如有一项以上(含一项)不合格，应在同批产品中加倍抽样复验，若复验项目仍有一项不合格，则判该批产品为不合格品。

7  标签、标识、包装、贮存、运输、销售

7.1标签、标识、

7.1.1 产品标签应应符合GB 7718、GB 28050的规定。

7.1.2 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

7.1.3 产品标识应符合国家质量监督检验检疫总局第102号令《食品标识管理规定》的规定。

7.2 包装

包装材料和容器应符合国家安全标准及有关规定，封口严密，包装牢固，并符合GB/T 17374的规定。

7.3 运输

7.3.1 运输工具必须清洁、卫生、防雨、防潮、防晒，不得与有毒、有害、有气味物质运输。

7.3.2 搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

7.3.3 运输包装收发货标志应符合GB/T 6388的规定。

7.4销售

销售不得离开原包装。

7.5 贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的成品库中，离地、离墙存放。应清洁、卫生。不得与有毒、有害、有气味的物品混贮，并防止阳光直接照射。产品在本标准规定的条件下，保质期为12个月。

# Text boxes

xx xx -xx-xx 实施

xx xx -xx-xx 发布

2018-xx-xx 实施

中国林学会 发 布

中国林学会 发 布

中国林学会 发 布

中国林学会 发 布

2018-xx-xx 发布

中国林学会  预发布